Глава 4  Организация водоснабжения сил ГО в районах проведения спасательных работ  и эвакуации населения.

Обеспечение водой сил ГО в районах проведения спасательных работ и эвакуации населения организуется на основе решения на выполнение работ и указаний вышестоящего штаба.

Включает: определение потребности в воде сил ГО и населения; оценку плотности распространения источников воды и водозаборных сооружений (водообеспеченности местности) в районах проведения спасательных работ и эвакуации населения; разведку источников воды и водозаборных сооружений; оценку возможностей сил ГО удовлетворять потребности в воде своими силами; оборудование и содержание пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов; обеспечение сил ГО и населения в районах эвакуации недостающим количеством воды с пунктов водоснабжения; распределение воды и подвоз ее потребителям; обеспечение сил ГО средствами полевого водоснабжения и расходными материалами; контроль качества воды.

Органы управления ГОЧС обеспечивают согласованную работу должностных лиц, планирующих и организующих водоснабжение, и осуществляют контроль за обеспечением водой сил ГО и населения в районах эвакуации.

4.1   Нормы расхода и потребления воды. Потребности в воде.

Потребность в воде сил ГО в районах проведения спасательных работ и эвакуации населения определяется по нормам водопотребления (расхода воды) на различные нужды и в зависимости от количества личного состава (населения).

Единичные нормы потребления (расхода воды) определены ГОСТами, руководствами и инструкциями на основе исследований, опыта ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зависимости от назначения воды.

Обеспечение водой соединений и частей, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется по нормам, установленным Руководством по полевому водоснабжению войск (таблица 4.1 - 4.3).

Таблица 4.1

Суточные нормы потребления воды личным составом

(на одного человека в литрах)

| Вид потребления воды | Погода |
| --- | --- |
|  | умеренная t<+25(C | жаркая t>+25(C |
| Приготовление чая и запас воды во флягах | 2,5 | 4,0 |
| Приготовление пищи и мытье кухонного инвентаря | 3,5 | 3,8 |
| Мытье индивидуальной посуды | 1,0 | 1,2 |
| Умывание | 3,0 | 6,0 |
| И Т О Г О : | 10 | 15 |

Примечания:

1. В исключительной обстановке (на срок не более трех суток) суточные нормы потребления воды личным составом по согласованию с медицинской службой могут быть снижены до 5 л для умеренной погоды и 8 л в условиях жаркой погоды.

2. Обеспечение водой пострадавших в очаге поражения планируется исходя из минимальных норм потребления 2,5-4 л на человека в сутки.

Таблица 4.2

Суточные нормы потребления воды медицинскими учреждениями (на одну койку с учетом потребности обслуживающего персонала), л

| Наименование учреждений | В нормативной обстановке | В исключительной обстановке |
| --- | --- | --- |
| Эвакопропускник; отдельный медицинский отряд; сортировочный, хирургический, терапевтический, нейрохирургический госпитали | 55 | 40 |
| Инфекционный госпиталь | 140 | 50 |

Примечание : Суточные нормы потребления воды медицинскими пунктами (при массовом поступлении раненых и больных) составляют : батальона - 0,5 м3; полка - 3 м3; бригады - 4 м3.

Таблица 4.3

Нормы потребления воды на хозяйственные, санитарно-бытовые и технические нужды, л

| Виды хозяйственных и санитарно-бытовых нужд | Норма потребления воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Хозяйственные нужды : |  |
| выпечка хлеба на хлебозаводе (для выпечки 1 кг хлеба) | 1,0 |
| содержание животных (на одну голову в сутки) : |  |
| лошадь, мул, крупнорогатый скот | 50 |
| мелкий скот | 10 |
| служебные собаки | 4 |
| 2. Санитарно-бытовые нужды : |  |
| санитарная обработка и помывка личного состава (на одного человека), л | 45 |

| стирка белья (обмундирования) механизированным способом (на 1 кг), л | 60 |
| --- | --- |
| 3. Технические нужды : |  |
| дегазация и дезинфекция машин, л: |  |
| колесной | 10-50 |
| гусеничной | 20-65 |
| дезактивация машин, л |  |
| колесной | 75-100 |
| гусеничной | 120-150 |

Минимальные физико-гигиенические нормы обеспечения населения водой при ее дефиците, вызванным заражением источников воды или выходом из строя систем водоснабжения в особый период, вводятся в действие по особому указанию и установлены системой стандартов ГО (ГОСТ 22.3.006 -    87 В).

Нормы водопотребления на одного человека в сутки при малой физической активности с энергозатратами до 5,0(105 Дж/ч (120 ккал/ч) на различные нужды приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Нормы потребления воды на особый период

| Вид водопотребления | Нормы водопотребления для режимов (л на одного человека в сутки) |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Питье | 2,5 / 5,0 |
| Приготовление пищи, умывание |  | 7,5 |  |
| Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещения |  |  | 21,0 |
| В С Е Г О : | 2,5 /5,0 | 10,0 /12,5 | 31,0 /33,5 |

Примечания:

1. В числителе указаны нормы водопотребления взрослого населения и подросков (от 14 лет и старше), в знаменателе - нормы для детей от одного года до 14 лет и кормящих женщин.

2. Нормы водопотребления одного человека в сутки даны для климатической зоны II. Для климатической зоны I нормы устанавливаются введением коэффициента 1,3; а для климатических зон II и IV - коэффициента 1,6.

Климатические зоны установлены в соответствии со СНиП.

3. Для лечебных нужд устанавливаются дополнительно к нормам, указанным в таблице, 5,5 л воды в сутки на каждого больного, находящегося в лечебном учреждении, независимо от климатической зоны и режима водопотребления.

Нормы водопотребления для питья людям, выполняющим работы различной категории сложности, устанавливаются введением коэффициентов, приведенных в таблице, 4.5.

Следует иметь в виду, что обеспечение населения в режиме I (таблица 4.4) не должно продолжаться более 5 суток для климатических зон I и II (зоны с умеренным климатом); трое суток - для климатических зон III и  IV (зоны с жарким климатом). После истечения этих сроков необходимо переходить на более щадящие режимы водопотребления.

Таблица 4.5

Значение коэффициентов, учитывающих выполнение работ различной тяжести

| Категория работ | Коэффициент |
| --- | --- |
| Легкая - I | 1,125 |
| Средней тяжести: |  |
| II а) | 1,33 |
| II б) | 1,54 |
| Тяжелая - I | 1,75 |

Норма для питья людям, находящимся большую часть суток в помещениях с повышенной температурой воздуха, устанавливается введением коэффициентов (таблица 4.4), увеличивающих нормы водопотребления. Так, при температуре воздуха равной 20(С значение коэффициента составляет 1,0; 25(С - 1,3; 30(С - 2,2; 35(С - 3,5.

Потребности в воде соединений и частей, выполняющих задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций слагаются из суточной потребности в воде на хозяйственно-питьевые и медицинские (Q1), санитарно-бытовые (Q2) и технические нужды (Q3).

Q = Q1 + Q2 + Q3                                                 (4.1)

Суточную потребность на хозяйственно-питьевые и медицинские нужды можно рассчитать по следующей зависимости:

, м3/сутки                             (4.2)

где : Nлс  - численность личного состава соединения (части), участвующей в ликвидации чрезвычайных ситуаций, чел;

В - единичные нормы потребления воды личным составом, л на человека в сутки (таблица 4.1);

m - количество медицинских пунктов j-того типа в соединении или части (j = 1, 2, ..., n), ед;

Аj - суточные нормы расхода воды медицинским пунктом j-того типа (таблица 4.2), м3 в сутки.

Потребность в воде на гигиеническую помывку (санитарную обработку) личного состава определяется по формуле:

, м3/сутки                                  (4.3)

где N(лс - количество личного состава, подвергающегося санобработке (помывке) в течение суток, чел.

Потребность в воде на технические нужды (заправка, дозаправка, мойка, дезактивация, дезинфекция техники).

м3/сутки                         (4.4)

где Nte - количество техники е-того типа (е = 1, 2, ..., L), ед;

ke - норма расхода воды на соответствующие технические нужды е-того типа техники, л на единицу (таблица 4.3).

Требуемое суточное количество воды (q) для обеспечения населения рассчитывается отдельно от соединений и частей по формуле:

,  м3 воды в сутки.                     (4.5)

где N - количество взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), включая больных, находящихся в лечебных учреждениях и подлежащих обеспечению водой, чел;

АN - норма потребления воды при установленном режиме водоснабжения, л на человека в сутки;

n - количество детей (от одного года до 14 лет) и кормящих женщин, включая больных, находящихся в лечебных учреждениях, чел;

Аn - норма водопотребления ребенка (от 1 года до 14 лет) или кормящей женщины, чел. в сутки;

Nб - количество больных, находящихся в лечебном учреждении, чел.

4.2   Оценка запасов питьевой воды в районах расселения и эвакуации населения, возможности соединений и частей по добыче и очистке воды

Оценка запасов питьевой воды производится в целях удовлетворения ею населения в районах расселения и эвакуации по нормам, приведенным в таблице 4.4, а при длительном пребывании в указанных районах (на срок более 3...5 суток) единичные нормы должны соответственно увеличены и составлять не менее 30...50 л на человека в сутки (СНиП 2.04.02-84).

В общем плане сведения об эксплуатируемых запасах подземных вод, а также информацию о водозаборных сооружениях, можно получить в геологических управлениях республик, входящих в состав Российской Федерации или областей.

Запасы (расход воды поверхностных источников) рассчитываются по известным зависимостям :

1. Ручьев -

Q = 1800(b(h(V, м3/час                                   (4.6)

где b - ширина ручья, м;

h - наибольшая глубина в месте измерения ширины ручья, м;

V - скорость течения, м/с.

2. Небольших озер и прудов

(м3)                                       (4.7)

где l - средняя длина водоема, м;

b - средняя ширина, м;

h - средняя глубина водоема, м.

Однако в большинстве случаев определяется не запас (расход) воды, а суммарная производительность водозаборных сооружений населенного пункта, позволяющих использовать воду питьевого качества как местным, так и эвакуированным населением. Данная информация накапливается в органах управления ГОЧС, пополнение которой осуществляется через организации “Водоканал” или местные органы власти.

В отдельных случаях в экстремальных условиях ориентировочно суммарный дебит водозаборных скважин можно определить используя крупномасштабные карты, на которых обозначены места расположения водонапорных башен и водокачек. Имея сведения о среднем дебите водозаборной скважины (5...15 м3/час) с допустимой погрешностью определяется суммарный их дебит.

Чаще всего оценка запасов (суммарный дебит водозаборных сооружений) производится косвенным путем по численности населения и нормам расхода и потребления воды. В данном случае определяется численность населения по следующим условиям благоустройства населенных пунктов: не имеющие централизованных систем водоснабжения (отсутствует водопровод); имеющие водопроводную сеть, но снабжение водой осуществляется из водоразборных колонок; имеющие водопроводную сеть и канализацию; имеющие системы водоснабжения, канализации и отопления горячей водой.

Исходя из того, что потребности в воде, в основном, удовлетворяются за счет использования подземных вод, ориентировочный суммарный дебит водозаборных сооружений можно определить по следующей зависимости :

,  м3/час                                         (4.8)

где Nj - количество жителей населенного пункта с благоустроенностью (таблица 4.6) j-того типа (j = 1, 2, ..., k), чел;

qj - суточная норма потребления воды (таблица 4.7) на одного человека с благоустроенностью населенного пункта j-го типа, м3.

Таблица 4.6

Условия благоустроенности населенных пунктов в зависимости от количества жителей

| Количество жителей в населенном пункте, тыс.чел | Условия благоустроенности |
| --- | --- |
| до 2 | Водопользование из колодцев и родников |
| 2...5 | Водопользование из колодцев и водозаборных колонок |
| 5...10 | Населенные пункты имеют водопроводную сеть и канализацию |
| более 10 | Населенные пункты с жилыми домами с внутренним водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением. |

Таблица 4.7

Нормативные потребности в воде (q) м3 на одного чел. в сутки

(СНиП 2.04.02-84)

| Характер потребности в воде | Норма расхода воды, м3 на одного человека в сутки |
| --- | --- |
| Населенные пункты с водопользованием из водозаборных колонок | 0,03-0,05 |
| Населенные пункты с водопроводом и канализацией | 0,125-0,160 |
| Населенные пункты с жилыми домами с внутренним водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением | 0,230-0,350 |

Примечание: для населенных пунктов, не имеющих водопроводов норма потребления воды чаще всего принимается 0,03-0,04 м3 в сутки на одного человека.

При выполнении задач соединениями и частями ГО организуется полевое водоснабжение. Потребности в воде при этом удовлетворяются с пунктов водоснабжения, оборудуемых подразделениями полевого водоснабжения соединений и частей в основном с использованием штатных и табельных средств добычи и очистки воды. При этом возможности по добыче и очистке воды зависят от плотности распространения поверхностных источников и подземных вод (водообеспеченности местности).

Оценка водообеспеченности местности осуществляется с помощью топографических карт, карт условий водоснабжения, ВГГО, других источников.

Учет количества источников принято производить на заданную площадь (100 м2). При этом полученные значения плотности источников сравниваются с критериями районирования для определения района по степени водообеспеченности (таблица 4.8).

Таблица 4.8

Показатели (критерии) районирования местности по степени

водообеспеченности на 100 км2 площади

| № района | Протяженность береговой линии поверхностного источника (реки, озера,.), км | Суммарный дебит оборудованных водозаборных сооружений (скважин, колодцев), м3/час | Площадь распространения подземных вод, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | более 30 | более 10 | более 90 |
| 2 | 20-30 | 7-10 | 80-90 |
| 3 | 10-20 | 5-7 | 50-80 |
| 4 | 5-10 | 3-5 | 35-50 |
| 5 | менее 5 | менее 3 | менее 35 |

Рис. 4.1 График для определения вероятности пользования шахтных (трубчатых) колодцев

в зависимости от плотности их распространения :

1 - для пункта водоснабжения батальона;

2 - для пункта водоснабжения части (соединения)

Рис.  4.2  График для определения вероятности использования скважин :

1 - на пункте водоснабжения батальона; 2 - на пункте водоснабжения части (соединения)

Рис.  4.3  График для определения вероятности применения средств очистки воды в зависимости от плотности распространения поверхностных источников :

1 - вероятность применения табельных средств; 2 - вероятность применения опреснительных станций; 3 - вероятность применения водоочистных установок

Рис.  4.4   График для определения вероятности использования буровых установок в зависимости от плотности распространения подземных вод :

1 - для МТК-2М; 2 - для УДВ-15 (УДВ-25); 3 - для ПБУ-50 (ПБУ-50М)

Вероятность применения средств добычи и очистки воды, влияющая на возможности подразделений полевого водоснабжения, определяется по графикам рис. 4.1 - 4.4. Зная плотности распространения источников воды, в соответствии с определенным районом по степени водообеспеченности местности (таблица 4.8), можно определить возможности по добыче и очистке воды. При этом возможности по добыче и очистке воды определяются по формуле

(4.9)

где Ni - количество в соединении (части) средств полевого водоснабжения i-го типа, ед;

qi - производительность средства i-го типа, м3/час;

tсодi -  время фактической работы средства i-го типа на пункте водоснабжения, час/сутки;

Рi - вероятность применения средства i-го типа на конкретной местности (графики рис. 4.1 - 4.4);

k - коэффициент условий выполнения задачи, зависящий от подготовленности расчетов средств, их технической готовности, характера выполняемой задачи ( k = 0,7 при выполнении задачи в условиях радиоактивного или химического заражения источников воды; k = 0,8 в других условиях).

4.3. Организация инженерной разведки источников воды.

Цели, задачи и требования, предъявляемые к инженерной разведке

на воду.

Инженерная разведка источников воды ведется в целях получения необходимой информации для объективного планирования и организации выполнения задачи по оборудованию и содержанию пунктов водоснабжения. Своевременно добытые инженерной разведкой достоверные данные об условиях водоснабжения позволяют наиболее объективно определять потребность в силах и средствах для обеспечения водой сил гражданской обороны с учетом конкретной обстановки.

Задачи разведки на воду зависят от характера действий сил и формирований ГО, конкретных условий обстановки и вытекают из задачи соединения (части) и решения начальника (штаба) ГО на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Конкретные задачи инженерной разведки на воду определяются с целью выявления наиболее вероятных условий действий сил ГО и подразделений полевого водоснабжения при выполнении поставленной перед ними задачи: в какой степени будет влиять местность на выполнение задачи подразделениями полевого водоснабжения; определение инженерных мероприятий способствующих наиболее полному и своевременному удовлетворению потребностей сил ГО в воде при выполнении ими поставленных задач.

Только при наличии полных данных о водообеспеченности местности и сложившейся обстановке в районе возникновения чрезвычайной ситуации можно организовать выполнение задачи оборудование и содержание пунктов водоснабжения.

Большое влияние на характер и объем задачи оборудование и содержание пунктов водоснабжения, будут оказывать масштабы чрезвычайной ситуации, численность войск (населения), привлекаемых к ее ликвидации, и их оснащенность средствами добычи и очистки воды, а также наличие на местности оборудованных водозаборных сооружений (скважин, колодцев, каптажей родников и т.п.) и поверхностных источников воды (рек, озер, прудов, водохранилищ и т.п.).

Опыт ликвидации последствий ЧС показывает, что наиболее оптимальным вариантом для обеспечения водой сил ГО в этих районах является использование оборудованных водозаборных сооружений и систем водоснабжения населенных пунктов, объектов экономики и, как исключение, с пунктов водоснабжения, оборудуемых при помощи штатных средств очистки на поверхностных источниках.

Исходя из вышесказанного, основными задачами разведки источников воды являются:

определение местонахождения, технического состояния, дебита (производительности, запаса воды в поверхностном источнике), наличия водоподъемного оборудования и его исправности;

проверка территории прилегающей к источнику воды на заражение РВ, ОВ и БС;

определение качества воды в источнике;

выявление наличия местных строительных материалов, которые могут быть использованы при оборудовании пунктов водоснабжения;

определение ориентировочного объема работ по восстановлению (ремонту) водозаборных сооружений;

выявление степени подготовки водозаборных сооружений к эксплуатации в условиях заражения местности РВ и ОВ;

наличие на местности резервуаров с запасами питьевой воды и оборудование их фильтрами-поглотителями (ФП);

определение возможности работы водоочистных сооружений (на водопроводных станциях) по спецрежимам и организации контроля качества воды;

выявление возможности подъезда (подхода) к оборудованным водозаборным сооружениям;

определение мест возможного оборудования водозаборных сооружений, а также районов развертывания пунктов водоснабжения с использованием штатных и табельных средств очистки и добычи воды.

Детализация задач разведки "на воду" осуществляется в зависимости от целей, времени, отводимого на разведку, и типа того или иного объекта разведки. Кроме того, она должна вестись по плану штаба ГО района (области) и, во взаимодействии с разведорганами медицинской службы и радиационной, биологической и химической защиты.

Силы, органы и способы инженерной разведки "на воду".

Инженерная разведка источников воды ведется силами штатных инженерно-разведывательных подразделений сил ГО. Для ведения разведки источников воды назначаются инженерно-разведывательные подразделения в составе до отделения, с включением в них 1-2 специалистов полевого водоснабжения.

Основными способами инженерной разведки источников воды являются воздушное наблюдение и фотографирование, а также непосредственный осмотр.

Инженерная разведка фотографированием применяется для получения или уточнения сведений о водообеспеченности местности выявленных в ходе наблюдения или непосредственного осмотра. Инженерная разведка источников воды непосредственным осмотром применяется тогда, когда необходимо детально обследовать объект и произвести необходимые измерения.

Сведения, полученные путем непосредственного осмотра, как правило, являются наиболее достоверными.

Планирование инженерной разведки источников воды.

Одним из важнейших и наиболее сложных мероприятий по организации разведки источников воды является ее планирование. Только при тщательном планировании разведки источников воды можно достичь наиболее эффективного, целеустремленного использования подразделений полевого водоснабжения в интересах обеспечения сил ГО, привлекаемых к ликвидации ЧС.

Планирование разведки на воду осуществляется на основе решения начальника ГО области (района), а командира соединения (части) на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Планирование основывается на объективной оценке сложившейся ситуации, определении потребности войск в воде, привлекаемых к ликвидации ЧС, водообеспеченности местности и реальных возможностей  штатных подразделений полевого водоснабжения по добыче и очистке воды. Оно должно обеспечить наиболее эффективное и согласованное применение всех сил и средств разведки для решения поставленной задачи в течение всего периода ликвидации ЧС.

Планирование - осуществляется с целью конкретизации поставленных задач по разведке источников воды, определения последовательности и сроков их выполнения, назначения средств и органов разведки, способных наиболее успешно решить те или иные задачи, определения порядка и способов действий, а также согласования усилий между различными инстанциями и видами разведки.

Основными принципами планирования разведки источников воды являются:

планирование разведки источников воды в строгом соответствии с задачами инженерного обеспечения действий сил ГО по ликвидации ЧС и конкретной обстановкой в районе выполнения задач;

использование различных разведывательных органов и согласование их усилий по времени и месту;

максимальное сокращение времени получения информации об источниках воды и возможным районам оборудования пунктов водоснабжения, их сбор, обработку и доклад (это достигается заблаговременным выделением резерва сил и средств для разведки наиболее крупных водозаборных сооружений и водопроводных станций, предварительной оценкой водообеспеченности местности в районе потенциально-опасного объекта, прогнозированием обстановки, разработкой формализованных документов и др.).

Организаторами разведки источников воды являются: в органе управления  области (района) - начальник материально-технического отделения; в соединении (части) ГО - командир (начальник штаба).

Основным планирующим документом, включающим все мероприятия по организации, обеспечению и ведению разведки источников воды в районе ликвидации ЧС, является План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера субъекта Российской Федерации.

Постановка задач, подготовка разведывательных подразделений и управление разведкой.

До соединения (части) ГО задачи на ведение инженерной разведки источников воды доводятся - штабом по делам ГО и ЧС предварительными и боевыми распоряжениями.

Задачи на ведение разведки источников воды в соединении (части) ГО до инженерно-разведывательных подразделений доводятся приказом по соединению (части).

В боевом распоряжении обычно указываются: краткие сведения об обстановке сложившейся к этому времени в районе чрезвычайной ситуации; задачи (где, к какому сроку и какие сведения получить); на что обратить особое внимание; силы и средства инженерной разведки, необходимые для выполнения этих задач, и порядок их действия; время и порядок представления разведывательных сведений.

Кроме того, при необходимости могут указываться способы разведки, резерв сил и средств разведки, сроки его готовности, а также мероприятия по инженерной разведке источников воды, проводимые старшим начальником в полосе действия разведоргана.

В целях своевременного ориентирования подчиненных разведывательных подразделений о предстоящих задачах отдается предварительное распоряжение. В нем обычно даются указания, необходимые для подготовки подразделения к выполнению предстоящих задач, и определяются время и способы их выполнения. При доведении задач разведки следует учитывать время, необходимое не только на их выполнение, но и на подготовку сил и средств к предстоящим действиям.

При ведении разведки используются карточки инженерной разведки источников воды (табл. 4.9) которые выдаются исполнителям командиром (начальником, ставящим задачу).

Разведывательные задачи, решение которых выходит за пределы возможностей сил и средств инженерной разведки соединения (части), выполняются средствами вышестоящего штаба. В заявке на инженерную разведку источников воды обычно указывается, какие данные, о каком объекте, в каком виде и когда желательно получить.

Если в заявке содержится просьба на воздушное фотографирование, то в ней определяются район, вид и масштаб фотографирования, а также к какому сроку, где и в каком количестве и виде необходимо получить фотодокументы. Кроме того, в ней могут указываться сроки контрольного и повторного фотографирования.

Подготовка сил и средств инженерной разведки источников воды к выполнению задач слагается из общей подготовки (ведущейся в ходе повседневной деятельности) и непосредственной подготовки, осуществляемой на основании конкретных задач.

Таблица 4.9

КАРТОЧКА   ИНЖЕНЕРНОЙ   РАЗВЕДКИ   ИСТОЧНИКОВ   ВОДЫ

|  |  |  |  | Качество воды | Техническое состояние |  | Состояние местности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | № ис-точ-ника воды | Наименование разве-данных источ-ников воды | Координаты и привяз-ка к мест-ным предме-там | Цвет | Запах | Проз-рач-ность, см | нали-чие РВ (ОВ) | Глуби-на сважи-ны, колод-ца, м | Креп-ление стенок (нет, есть, какое) | Нали-чие водо-подъем-ного средства | Дебит (сква-жины, колод-ца,род-ника), куб.м/ч. | Харак-терис-тика берега (реки, озера) | Наличие разруше-ний и их харак-теристика | Заражение РВ (ОВ) | Состояние поъездов |
| Ин-декс | - | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о |
| 1. | 1 | скважина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | коло дец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | родник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | река |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начало разведки______________________                                           Разведку произвел_______________________

Конец разведки  ______________________                                                                         звание,подпись,фамилия

"___"____________19____ г.

В ходе боевой подготовки разведывательные подразделения должны отрабатывать задачи, сходные по условиям обстановки с теми, которые им предстоит выполнять в ходе ликвидации ЧС. Важное значение для ведения инженерной разведки имеет знание личным составом разведывательных подразделений конструкции водозаборных сооружений и основ их эксплуатации и ремонта. Разведывательные подразделения необходимо обеспечивать надежными средствами связи и техническими средствами разведки на воду.

Для передачи разведывательным подразделениям распоряжений и сбора от них полученных сведений привлекаются командиры и штабы соединений и частей ГО, от которых выделены разведывательные органы.

Передача донесений от соединения (части) ГО и уточнение задач осуществляется при помощи использования городской телефонной сети, полевой проводной связи и радиосредствам.

Полнота и своевременность получения сведений достигаются лишь в том случае, если штабы организующие разведку источников воды, поддерживают устойчивую прямую связь с разведывательными органами, в первую очередь с теми, которые выполняют наиболее важные задачи.

4.4 Организация водоснабжения сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения

Ухудшение экологической обстановки практически на всей территории России, высокая плотность распространения объектов, содержащих СДЯВ, обусловливают необходимость качественной заблаговременной подготовки личного состава ГО для действий в экстремальных условиях.

Обеспечение водой сил привлекаемых к ликвидации конкретной чрезвычайной ситуации и эвакуации населения организуется на основе уточненного плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера субъекта Российской Федерации разрабатываемый штабами по делам ГО и ЧС.

Организация полевого водоснабжения частей и соединений ГО и населения, должны соответствовать сложившейся обстановке, учитывать характер действий войск и порядок перемещения населения, водообеспеченность местности, потребности в воде и возможности по ее добыче и очистке, а также наличие средств транспортировки и хранения воды.

В соответствии с задачами полевого водоснабжения мероприятия по организации обеспечения сил ликвидации ЧС и эвакуации населения можно разделить на два этапа :

работа органов управления штабов по делам ГО и ЧС по организации полевого водоснабжения ;

действия войск и специализированных частей (подразделений), которые оборудуют и содержат сеть пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов, осуществляют разведку источников воды, контроль качества воды и обеспечивают ее транспортировку (подвоз).

На первом этапе, при возникновении чрезвычайной ситуации на конкретном объекте, начальник материально-технического отделения (начальник штаба ГО объекта) уясняет задачу, оценивает обстановку и принимает решение на обеспечение сил ликвидации и населения водой, затем докладывает его начальнику штаба по делам ГО и ЧС (начальнику ГО объекта). В решении определяется объем задач и порядок их выполнения. На основе утвержденного решения разрабатываются соответствующие распоряжения (документы) подчиненным частям и подразделениям.

На втором этапе организуется непосредственное выполнение задач подразделениями полевого водоснабжения по разведке источников воды, оборудованию и содержанию пунктов водоснабжения, водоразборных пунктов, перевод работы водоочистных станций на режим специальной очистки (при необходимости), восстановлению систем водоснабжения населенных пунктов или существующих источников, а также мероприятия по подвозу воды и контролю ее качества силами частей (соединений) ГО и невоенизированных формирований.

Объем задачи обеспечения водой сил ликвидации и эвакуированного населения при возникновении чрезвычайной ситуации  определяется их потребностью на различные нужды (хозяйственно-питьевые, медицинские и санитарную обработку и т.п.). Этот объем воды необходимо добыть (очистить, при необходимости) на пунктах водоснабжения, оборудованных на существующих водозаборных сооружениях и перевезти в районы сосредоточения частей (соединений) и промежуточные эвакуационные пункты. Кроме того, осуществить контроль качества воды на всех этапах - от разведки источника воды до выдачи ее непосредственному потребителю.

В случае выхода из строя городских (объектных) водопроводов и водоочистных станций, что возможно при нанесении противником ядерных ударов, землетрясениях, для обеспечения водой населения, формирований и частей ГО, осуществляющих выполнение спасательных работ, на водозаборных сооружениях и элементах систем водоснабжения могут оборудоваться пункты водоснабжения и водоразборные пункты. Оборудование и содержание пунктов водоснабжения может осуществляться формированиями коммунально-технической службы, подразделениями (частями) ГО и формированиями общего назначения. Количество и суммарная производительность пунктов водоснабжения определяется на основе установленной суточной потребности в воде, результатов анализа водообеспеченности местности в районах расселения и выполнения задачи частями (подразделениями) ГО, возможностей подразделений полевого водоснабжения по добыче и очистке воды.

При разрушении или аварии на предприятиях содержащих СДЯВ и АЭС, пункты водоснабжения частей, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, оборудуются вне границ радиоактивного и химического загрязнения местности. Поскольку пункты водоснабжения должны быть максимально приближены к потребителям воды, они должны оборудоваться в районах сосредоточения этих частей на оборудованных водозаборах, а в случае их отсутствия - на поверхностных источниках с применением штатных средств добычи и очистки воды.

При действиях частей ГО в особых зонах радиоактивного и химического заражения (загрязнения) суточные потребности в воде, с учетом проведения санитарной обработки л/с могут составить :

в умеренную погоду : оасб - 10,5... 12 м3 ; омб -  20...22 м3 ; обхз-  7...8 м3 ;

в жаркую погоду (при температуре воздуха более 25 о С): оасб-13...15 м3 ; омб  - 25...28 м3 ; обхз - 8,5...10 м3

Санитарная обработка личного состава при выходе из этих зон осуществляется на ПУСО . Потребность в воде для этих целей может составить : оасб - 9...9,5 м3, омб - 18...20 м3, обхз - 5...6 м3.

Удовлетворение потребности в питьевой воде личного состава находящегося в особых зонах радиоактивного и химического загрязнения осуществляется за счет индивидуального (фляг) и носимого запасов (термосов) из расчета 1...1,5 литра в  умеренную погоду и 2,5...3 литра в жаркую погоду на одного человека в смену.

Для обеспечения водой питьевого качества частей и подразделений ГО в районах сосредоточения могут быть оборудованы пункты водоснабжения силами подразделений полевого водоснабжения отдельных аварийно-спасательного, механизированного и инженерно-технического батальонов.

Отделением полевого водоснабжения оасб, омб (1-ВФС-2,5) за 4-6 часов может быть оборудован пункт водоснабжения на поверхностном источнике производительностью 20...25 м3 очищенной воды в сутки.

Силами взвода полевого водоснабжения итб 1- УДВ-25, 2 - ВФС-2,5, 1 -ПБУ-50) могут быть оборудованы 4 пункта водоснабжения суммарной производительностью 90-100 м3 в сутки, в том числе два на поверхностных источниках с использованием ВФС - 2,5 и два на подземных водах с применением УДВ-25 и ПБУ-50 (50 м).

Для обеспечения действий частей и подразделений ГО на местности практически не имеющей поверхностных источников воды и выхода из строя оборудованных водозаборных сооружений целесообразно создавать специальные строительные отряды. Каждый отряд должен иметь 3-4 буровых установки, резервуары для хранения чистой воды, 1-2 компрессора типа ЗИФ-55 (ПР-10), 1-2 комплекта погружных насосов КПН-5 (ПВ-10) ; 1-2 комплекта для изготовления эрлифтов и другого имущества. Численность отряда может составить 55...60 человек, в том числе 3-4 буровых мастера, 3...6 квалифицированных рабочих для производства буровых работ.

Важное значение при планировании обеспечения водой сил ликвидации ЧС имеет организация подвоза воды и контроля ее качества. Объем задач по транспортировке воды зависит от численности обеспечиваемой группировки (ее потребности в воде) и плеча подвоза. При отсутствии в районах сосредоточения частей (подразделений) источников воды в них оборудуются водоразборные пункты емкостью не менее 0,7-0,8 суточной потребности на хозяйственно-питьевые  и медицинские нужды. Для оборудования водоразборных пунктов могут быть использованы автомобильные и прицепные водоцистерны, а также резиновые резервуары для хранения (РДВ - 5000) и транспортировки (РДВ - 1500, РДВ - 100, РДВ - 25) воды. Устройство водоразборных пунктов необходимо возлагать на те части и формирования, в интересах которых осуществляется подача воды.

Контроль качества воды в системах водоснабжения населенных пунктов и водозаборных сооружений осуществляется силами санитарно-эпидемиологических учреждений находящихся на территории подверженной радиоактивному, химическому загрязнению и бактериологическому заражению; на пунктах водоснабжения – лаборантами водоочистных средств подразделений полевого водоснабжения частей (только по  органолептическим и химическим показателям). Кроме того, для контроля качества воды на РВ и ОВ в источниках и на ПВ (ВРП) необходимо привлекать подразделения химических войск. До получения результатов анализа воды источника в районах повергшихся радиоактивному, химическому загрязнению и бактериологическому заражению употреблять ее без предварительной очистки (обработки) запрещается.

Население оказавшееся в районах чрезвычайной ситуации, выводится (вывозится) в районы эвакуации. При возникновении в районах проживания радиоактивного и химического заражения местности, эвакуируемое население подвергается санитарной обработке на ПуСО и затем сосредоточивается на промежуточных эвакуационных пунктах. Потребности в воде на санитарную обработку населения и животных определяется по существующим нормам. Обеспечение эвакуируемого населения питьевой водой на маршрутах следования в районы размещения необходимо осуществлять за счет индивидуальных запасов:  в бутылях, термосах, флягах, а также за счет привлечения средств подвоза воды. Пополнение запасов воды необходимо осуществлять с пунктов водоснабжения оборудуемых в промежуточных эвакуационных пунктах, поскольку в результате применения противником ОМП, аварии на АЭС и промышленных предприятиях поверхностные источники воды и частично неглубоко залегающие подземные воды на маршруте следования могут быть подвержены заражению радиоактивной пылью, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами и бактериальными средствами.

Обеспечение водой эвакуируемого населения в районах размещения необходимо осуществлять за счет использования подземных вод (оборудованных скважин, колодцев и  каптированных родников), как наиболее защищенных от заражения (загрязнения) БС (РВ и ОВ).

Вместе с тем, забор воды из скважин даже с герметичными устьями, шахтных колодцев, родников и раздача его населению производится только после контроля ее качества. Использование в качестве источника водоснабжения верховодки возможно лишь после согласования  с санитарно-эпидемическими учреждениями и медицинской службой ГО и предварительной проверки воды на зараженность ее РВ, ОВ и БС.

4.5 Заблаговременная подготовка систем водоснабжения в районах рассредоточения и эвакуации населения

При планировании рассредоточения и эвакуации населения штабом ГО должны предусматриваться мероприятия по обеспечению эвакуируемых рабочих и служащих, а также их семей питьевой водой. С этой целью штабы ГО областей, промышленных, сельскохозяйственных и других объектов совместно с исполнительными органами должны определить мероприятия, которые необходимо провести заблаговременно по развитию и освоению загородной зоны с учетом условий мирного и военного времени.

В первую очередь планируются мероприятия по возведению недостающего количества водозаборных сооружений, строительству емкостей для создания запасов воды хозяйственно-питьевого назначения и повышению степени защиты оборудованных скважин, колодцев, каптажей родников и других элементов систем водоснабжения населенных пунктов.

Выполнение мероприятий по повышению надежности работы городских систем водоснабжения, как правило, обеспечивает Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В сельской местности строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей, ремонтно-восстановительные работы на них, мероприятия по защите источников воды от заражения их СДЯВ, ОВ и РВ осуществляется силами подведомственных строительно-монтажных и эксплуатационных подразделений.

Для обеспечения надежной работы систем водоснабжения в районах рассредоточения и эвакуации должны проводиться еще в мирное время организационные, санитарно-гигиенические, эпидемиологические инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Комплекс  этих мероприятий, проводимых на водопроводах централизованного водоснабжения и источниках децентрализованного водоснабжения, включает :

разведку источника воды : определение качества воды ; расхода (запаса) воды поверхностного источника или производительность (дебита) водозаборных сооружений ; наличия и состояния водоподъемного оборудования ;

подготовку водозаборных скважин, шахтных колодцев и каптажей родников к эксплуатации в условиях радиоактивного и химического загрязнения местности и заражения ее бактериологическими средствами;

строительство (возведение) новых водозаборных сооружений и контроль за санитарно-гигиеническим и эпизоотическим состоянием загородной зоны;

герметизацию резервуаров с запасами питьевой воды и  оборудование их фильтрами поглотителями и водозаборными устройствами;

подготовку водоочистных сооружений к работе по  специальным режимам и оснащение их резервными автономными источниками электроэнергии;

обеспечение возможности создания населением индивидуальных запасов воды хозяйственно питьевого назначения;

подготовку систем и источников водоснабжения для обеспечения водой животных;

подготовки простейших средств обеззараживания воды группового и индивидуального пользования;

планирование доставки воды населению автоводоцистернами и другими средствами подвоза.

Ответственность за проведение комплекса мероприятий по обеспечению надежной работы систем водоснабжения в местах рассредоточения и эвакуации несут те организации, в ведении которых находятся системы водоснабжения этих населенных пунктов.

На водопроводах, использующих подземные воды, восходящие и нисходящие родники необходимо осуществить следующие мероприятия : отремонтировать и подготовить к герметизации оголовки действующих скважин, каптажи и шахтные колодцы. Скважины, оборудованные эрлифтами необходимо подготовить к оснащению погружными насосами ; затампонировать неиспользуемые скважины, в целях предотвращения загрязнения (зараженияе) эксплуатационных водонасосных горизонтов ; предусмотреть энергоснабжение насосного оборудования от двух независимых источников.

Для создания и хранения запасов чистой воды могут использоваться резервуары для воды хозяйственно-питьевого назначения водопроводных станций и элементов водопроводной сети промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При наличии в населенных пунктах водопроводов коммунального и производственного назначения необходимо по согласованию с учреждениями медицинской службы ГО обеспечить возможность передачи воды от одного водопровода к другому, а также их взаимного резервирования.

На водопроводах использующих одновременно подземные и поверхностные воды, как правило, предусматривается разделение сетей. Личный состав еще в мирное время необходимо готовить к работе по специальным режимам в целях очистки воды от радиоактивных и отравляющих веществ, бактериологических средств в ходе плановых занятий и учений ГО.

Для осуществления своевременного обнаружения в источниках воды радиоактивных и отравляющих веществ, бактериологических средств и контроля качества воды подаваемой населению существующие химические, радиологические и бактериологические лаборатории водопроводных станций должны иметь соответствующее оборудование и запас реактивов.

В случае выхода из строя водопроводных сетей населенных пунктов возникнет необходимость подвоза воды автотранспортом в места эвакуации населения. С этой целью необходимо заранее, на основе прогноза возникновения чрезвычайной ситуации, спланировать места разбора воды и определить требуемое количество средств ее подвоза. К местам разбора воды целесообразно заблаговременно оборудовать подъездные пути. Оборудование пункта водоразбора должно обеспечивать выдачу воды в автоводоцистерны, походные кухни, термосы, бидоны и другие емкости. Для осуществления подвоза воды населению могут использоваться поливомоечные машины, пожарные цистерны, молоковозы и водовозы, а также плотнозакрывающиеся и легко обеззараживаемые емкости.

В населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения, при переходе на минимальную норму потребления воды (10 литров на человека в сутки) будет исключено пользование смывными уборными и возникнет необходимость строительства уборных с выгребными ямами. При размещении рассредоточиваемого населения в сельской местности, где имеются лишь выгребные ямы, необходимо соблюдать противоэпидемические и санитарно- гигиенические правила, исключающие возможность загрязнения неглубоко залегающих подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевых нужд. В частности, даже при размещении уборных с устройством выгребных ям в слабопроницаемых грунтах, они должны находиться на удалении не менее чем 50 метров от колодцев и каптажей родников.

С переводом системы ГО с мирного на военное положение контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий возлагается на санитарно-эпидемические учреждения.

5.6 Последовательность и содержание работы органа управления ГО и ЧС при планировании обеспечения водой населения

Планирование обеспечения водой населения эвакуируемого населения из районов возможных чрезвычайных ситуаций и  категорированных городов в военное время в загородную зону осуществляется штабами по делам ГО и ЧС заблаговременно в соответствии с директивой Министра по чрезвычайным ситуациям по защите населения, планированию, организации, проведению и всестороннему обеспечению эвакуации населения.

Предложения по обеспечению водой эвакуируемого населения разрабатываются на основе результатов прогноза возникновения чрезвычайной ситуации в конкретном районе и оценки условий выполнения задачи.

В ходе прогноза возникновения ЧС необходимо выявить: характер чрезвычайной ситуации (радиоактивное и химическое загрязнение, бактериологическое заражение местности и источников воды, затопление местности); масштаб ЧС (границы химического, радиационного загрязнения, бактериологического заражения, затопления и т.д.).

При оценке условий выполнения задачи: определяются численность населения и животных требующих эвакуации, а также привлекаемых для этого сил; нормы потребления и расхода воды (в соответствии с руководящими документами) на различные нужды: хозяйственно-питьевые, медицинские, санитарную обработку, технические и другие; требуемое количество ПУСО, промежуточных и эвакуационных пунктов, а также районов их развертывания; время пребывания эвакуируемого населения в зонах чрезвычайной ситуации, на пунктах санитарной обработки, промежуточных эвакуационных пунктах и районах размещения; суточная потребность в воде эвакуируемого населения; требуемая производительность пунктов водоснабжения (емкость водоразборных пунктов) в зонах ЧС, пунктах санитарной обработки, промежуточных эвакуационных пунктах и на маршрутах эвакуации населения; показатели водообеспеченности местности в районах возможного возникновения ЧС и зонах ограничения, в районах санитарной обработки, промежуточных эвакуационных пунктах, в полосах маршрутов эвакуации и в районах расселения;  определяются возможности штатных подразделений полевого водоснабжения сил ГО по добыче и очистке воды, контролю ее качества и подвозу.

На основе результатов расчета начальник штаба по делам ГО и ЧС (начальник материально-технического отделения) принимает решение на обеспечение водой эвакуируемого населения в конкретном районе (регионе). Решение отражается в "Плане действий по предупреждению  и ликвидации ЧС природного и техногенного характера субъекта РФ", доводится соответствующими распоряжениями до исполнителей в части их касающейся.

В районах сосредоточения и эвакуации в связи с резким увеличением населения потребуется обеспечить подачу значительно большего объема питьевой воды, а в некоторых случаях может возникнуть ее дефицит. Для удовлетворения возможной потребности в воде эвакуируемого и проживающего в этих районах населения необходимо предусмотреть мероприятия по заблаговременному оборудованию водозаборных сооружений или ее доставки.

Очевидно, что эффективность обеспечения населения и сил ГО водой в необходимом объеме и требуемого качества зависит непосредственно от степени подготовленности территории и наличия материальных средств для выполнения данной задачи. Контроль готовности сил ГО к обеспечению водой эвакуируемого населения необходимо осуществлять в ходе учений с практическим развертыванием пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов, запланированных районах оборудования ПУСО и промежуточных эвакуационных пунктах.

Контрольные вопросы.

- На основе чего организуется обеспечение водой в районах АСДНР и что оно включает?

- Как определяется потребность в воде? Какими руководящими документами устанавливаются нормы потребления воды?

- Как оценить запасы питьевой воды в районах эвакуации населения в районе ЧС?

- Требования, предъявляемые к разведке на воду, и как она организуется.

- Как организуется обеспечение водой сил ликвидации ЧС?

- Какими силами осуществляется контроль качества питьевой воды, как?

- Потребность в воде для санитарной обработки личного состава после работы на зараженной местности.

- Как осуществляется заблаговременная подготовка систем водоснабжения в районах эвакуации населения?

- Последовательность и содержание работы органа управления ГОЧС при планировании обеспечения водой населения.