Глава 10. Планирование инженерного обеспечения мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций

10.1. Цели, общие принципы и требования к планированию инженерного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планирование инженерного обеспечения действий сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется с целью создания благоприятных условий для организованного, целенаправленного и своевременного выполнения АСДНР при ликвидации ЧС в мирное время. Планирование инженерного обеспечения, прежде всего, направлено на максимальное снижение людских и материальных потерь и на обеспечение жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях.

Планирование инженерного обеспечения должно быть реальным, наглядным, целенаправленным, конкретным, точным, гибким, перспективным, основываться на глубоко продуманных решениях на организацию инженерного обеспечения и тщательных расчетах, строго учитывать особенности ЧС, условия выполнения задач и время.

Оно должно обеспечивать: полное и эффективное использование возможностей сил, участвующих в инженерном обеспечении действий сил при ликвидации ЧС; сосредоточение их усилий на выполнении основных задач; гибкий маневр силами и средствами для внезапно возникающих задач и наращивания усилий в ходе выполнения задач.

Планирование инженерного обеспечения организуется заранее, еще до возникновения ЧС и включает: прогнозирование, сбор и оценку данных обстановки; принятие решения на организацию инженерного обеспечения; рекогносцировку; организацию взаимодействия; разработку планирующих документов  их согласование и утверждение у вышестоящих начальников.

Планирование - основа организации инженерного обеспечения и поэтому в результате его осуществления в условиях возможной обстановки должны быть решены вопросы: что (какая задача, ее объем), где (конкретно на местности), кто (какими силами) и когда (сроки по  времени) должна быть выполнена задача с определением потребных средств.

Основными принципами планирования инженерного обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС являются: научность; реальность; ориентация на достижение конечных результатов; учет особенностей регионов и характера ЧС; обеспечение постоянной готовности сил (или ее части) к выполнению задач; согласованность планов действий на всех уровнях - объектовом, местном, территориальном, региональном и федеральном; учет общегосударственных интересов, а также возможностей и интересов территорий и объектов экономики.

Принцип научности планирования, прежде всего, состоит в том, что возможность возникновения, прогнозирования обстановки при различных чрезвычайных ситуациях, ее анализ, принятие решения и проведение АСДНР должно осуществляться на основе расчетов, которые в свою очередь должны проводиться на основе новейших достижений науки и техники. Так, например, задача по прогнозу обстановки решается на основе сравнения нескольких, наиболее вероятных вариантов, широко при этом применяя ЭВМ. С использованием ЭВМ принимается и наиболее целесообразное решение, с тщательной оценкой всех факторов, способных в какой-то мере повлиять на успех выполнения задач.

Принцип научности требует обоснования расчетами каждого решения на выполнение всех задач инженерного обеспечения.

В тесной связи с принципом научности планирования находится принцип реальности. Планирование инженерного обеспечения должно строго соответствовать реальным возможностям сил, выделяемым для ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

Реальными должны быть и сроки проведения АСДНР, с учетом эффективности спасения людей, в этом и состоит принцип ориентирования на достижение конечных результатов.

Очень важным при планировании инженерного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций является учет особенностей регионов и характера самой ситуации. Это в значительной степени определяет приоритетность задач инженерного обеспечения и их объемы. Так при планировании инженерного обеспечения действий сил в Северо-Западном, Западно-Cибирском и Восточно-Сибирском регионах серьезное внимание следует уделять подготовке и содержанию путей и переправ через водные преграды, а наиболее частыми чрезвычайными ситуациями в этих регионах являются лесные пожары, наводнения, ураганы, метели, заторы на реках.

В свою очередь в Северо-Кавказском, Забайкальском регионах большое внимание при планировании следует уделять добыче и очистке воды для населения и спасателей, а наиболее частыми чрезвычайными ситуациями являются землетрясения, наводнения, ураганы.

Принцип постоянной готовности сил к выполнению задач требует систематически планировать и проводить занятия, военные игры и командно-штабные учения как с органами управления, так и с населением. Задача эта, следует сказать, не из простых и особенно сейчас, когда в стране укрепляются рыночные отношения.

Без согласованности планов действий на всех уровнях нельзя сделать заключение об их качестве и рассчитывать на успех инженерного обеспечения АСДНР в соответствии с ними.

Обычно планы согласовываются в следующей последовательности: региональные центры в соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС отдают распоряжения в территориальные (местные, объектовые) органы управления, определяя при этом форму планов, сроки завершения планирования и порядок представления планов на утверждение. Объектовые (местные, территориальные) органы управления осуществляют разработку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установленные вышестоящими органами сроки докладывают планы на утверждение. Территориальные (региональные, федеральные) органы управления на основе полученных исходных данных от местных (объектовых, территориальных) органов управления осуществляют планирование в соответствующей инстанции и докладывают исходные данные в вышестоящий штаб, а план на утверждение.

Конечно в ходе планирования необходимо учитывать общегосударственный интерес, а также интересы и возможности территорий и объектов экономики. При этом должен осуществляться прогноз ущерба промышленного и сельскохозяйственного производства и численности пострадавшего населения при возникновении ситуаций, а также затраты на проведение инженерных мероприятий.

10.2. Работа инженерно-технического отдела по планированию инженерного обеспечения

Планирование инженерного обеспечения осуществляется при разработке органом управления по ГО ЧС плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС. В разработке плана принимают участие все отделы и службы ГО. Руководство его разработкой осуществляет начальник органа управления.

При необходимости, более детальное планирование инженерного обеспечения мероприятий и действий сил при ликвидации ЧС осуществляется в планирующих документах инженерно-строительной службы ГО и инженерно-технического отдела по ГО ЧС области (города).

При разработке органом управления плана действий начальник инженерно-технического отдела, принимая участие в его разработке, анализирует и готовит необходимые, в части его касающейся, исходные данные для планирования инженерно-технических мероприятий; осуществляет прогнозирование, сбор и анализ данных обстановки; принимает решение на организацию инженерного обеспечения;  участвует в рекогносцировке, проводимой начальником ГО (председателем КЧС) на потенциально опасных объектах (территориях). При  необходимости проводит рекогносцировку с подчиненными;  участвует при  организации  начальником  ГО (председателем КЧС) взаимодействия;  принимает участие в разработке и оформлении разделов плана действий и приложений к нему;  при необходимости разрабатывает (на основе плана действий) план инженерно-технических мероприятий при ликвидации чрезвычайной ситуации , согласовывает и утверждает его.

В данной главе будет рассмотрена  работа начальника ИТО только при разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При разработке органом управления первого раздела плана "Краткая географическая и социально-экономическая характеристика области ( города, района, объекта) и оценка возможной обстановки на ее территории" начальник ИТО собирает и анализирует исходные данные, которые могут повлиять на показатели инженерной обстановки.

При этом изучаются:  рельеф, климат, растительность, гидрогеография;  экономическая характеристика области (города, района, объекта); вид и плотность железных и автомобильных дорог, их пропускные способности, наиболее уязвимые участки на них, основные инженерные сооружения на дорогах и их влияние на ведение АСДНР;  потенциально-опасные участки газо-, нефте-, и продуктопроводов;  перечень взрыво-, радиационно-, химически-, и пожароопасных городов ( районов, объектов), железнодорожных узлов, станций, наливных причалов где возможно скопление взрыво-, пожаро-, химическиопасных веществ, магистралей по которым они перевозятся;  гидроузлы и другие объекты влияющие на экологическую обстановку;  районы наиболее часто подверженные лесным и торфяным пожарам, наводнениям, землетрясениям, ураганам, другим стихийным бедствиям, их характеристики.

При сборе и анализе исходных данных используется топографические карты, планы городов и объектов, лоцманские карты и лоции рек, военно-географические и энциклопедические описания, статистический и справочный материал, накопленный в штабах ГО. При необходимости запрашиваются нужные данные у соответствующих ведомств, отраслей и отделов экономики.

На основе собранных и проанализированных исходных данных осуществляется оценка возможной инженерной обстановки при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, характерных для рассматриваемой области (города) и прежде всего: при землетрясениях; при взрывах и пожарах; при катастрофических затоплениях; радиационном и химическом загрязнении (заражении); при авариях на объектах экономики, имеющих АХОВ (СДЯВ). При этом определяется возможный ущерб промышленного, сельскохозяйственного производства, численность пострадавшего населения, в том числе оказавшегося под завалами.

На основе выводов из оценки инженерной обстановки определяются предстоящие инженерные мероприятия (работы) и их ориентировочный объем по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий ( прежде всего, по защите населения, сельскохозяйственных животных, растений и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении) и особенности территории, влияющие на выполнение этих мероприятий.

Далее определяется потребное количество сил и средств инженерного вооружения для ликвидации чрезвычайных ситуаций и эти данные представляются начальнику органа управления по ГО ЧС.

При разработке органом управления  по ГО ЧС области (города) второго раздела плана действий: "Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий" начальник инженерно-технического отдела принимает решение на организацию проведения инженерно-технических мероприятий, в котором обычно определяются:

на выполнении каких мероприятий, в каких городах (районах, объектах) при угрозе и возникновении ЧС сосредоточиваются основные усилия;

объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок выполнения инженерно-технических мероприятий; * ( *  Указанные ниже мероприятия планируются отдельно для каждой возможной в области (городе) чрезвычайной ситуации. Их количество, наименование (характер) в зависимости от конкретной ЧС будут изменяться. )

При этом планируя инженерно-технические мероприятия при угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, определяется порядок приведения  в готовность сил и средств служб ГО, усилия которых координируются инженерно-техническим отделом (отделением). Устанавливается последовательность приведения в готовность к приему укрываемых имеющихся защитных сооружений и заглубленных помещений, а также герметизации наземных зданий и сооружений. Устанавливаются сроки и определяется порядок укрытия населения во всех видах сооружений. Определяется объем задач по оборудованию помещений для жилья, защиты населения в районах приема эвакуируемых (отселенных), и по оборудованию пунктов водоснабжения для них, устанавливается порядок выполнения этих задач и определяются силы и средства для их выполнения.

Планируя инженерно-технические мероприятия при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий кроме того определяются задачи и порядок ведения инженерной разведки в районе чрезвычайной ситуации, определяется количество защитных сооружений, заглубленных помещений и численность укрываемых в них, устанавливаются сроки заполнения защитных сооружений, привлекаемые для их обслуживания силы. Определяются инженерно-технические мероприятия, проводимые при эвакуации, и прежде всего по обеспечению жильем и жизнеобеспечению эвакуируемых. Определяются объемы инженерно-технических мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства, материальных ценностей и сооружений от стихии, устанавливаются порядок и сроки проведения этих мероприятий, определяются привлекаемые для их выполнения силы и средства.

Определяются основные задачи инженерного обеспечения АСДНР: разборка завалов для извлечения из под них пострадавших; вскрытие заваленных защитных сооружений и подача в них воздуха; проведение инженерных мероприятий по тушению пожаров и ликвидации аварий на КЭС; обрушение угрожающих обвалом частей зданий и других сооружений. Определяются объемы этих задач, силы, средства и сроки для их выполнения.

В решении на выполнение инженерно-технических мероприятий определяются задачи силам по выполнению инженерно-технических мероприятий, порядок взаимодействия с воинскими частями, формированиями, выполняющими другие задачи, в том числе на соседних территориях, а также определяется порядок обеспечения при проведении инженерно-технических мероприятий и указывается как организуется управление проведением инженерно-технических мероприятий.

Разработанные начальником инженерно-технического отдела мероприятия, выполняемые при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, после согласования с другими отделами и службами, с разрешения начальника органа управлений по ГО и ЧС, включаются в соответствующие разделы плана действий и развиваются в планирующих документах отдела и служб, усилия которых координируются инженерно-техническим отделом.

Принятие решения на выполнение инженерно-технических мероприятий при разработке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с решением начальника ГО (председателя КЧС) на планирование действий и в соответствии с его указаниями по участию в планировании отделов и служб.

Начальник инженерно-технического отдела штаба по ГО и ЧС принимает также участие в разработке пяти приложений к плану действий.

На карту возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1 к плану действий) по вопросам инженерного обеспечения обычно наносится:  при подготовке карты поднимаются те элементы местности, которые оказывают влияние на проведение АСДНР при ликвидации чрезвычайных ситуаций. И прежде всего, мосты (тип, материал, длина, ширина, грузоподъемность); гидротехнические сооружения (вид, высота, длина и ширина плотины, общая площадь, объем и глубина водохранилища); водные преграды (ширина, глубина, скорость течения, грунт дна, проходимость поймы); места, удобные для оборудования запасных переправ через водные преграды; участки, подверженные оползням, селям и сходу лавин; горные перевалы; заболоченные и непроходимые участки грунтовых полевых и лесных дорог; объекты экономики, содержащие взрывчатые вещества, сжиженный газ и другие взрывоопасные вещества (номер объекта, масса ВВ). На планах городов и объектов, кроме того, показываются элементы коммунально-энергетического хозяйства, парки, скверы, магистральные улицы и другие элементы местности и экономики.

При нанесении возможной обстановки, в соответствии с результатами расчетов, по каждому виду аварии, катастрофе, стихийному бедствию наносятся на карту основные показатели инженерной обстановки: объем завалов для извлечения из-под них пострадавших и их границы; характер (степень) разрушений на объектах и в жилой застройке; количество (а на плане объектов у городов и места) аварий на КЭС; заваленные участки маршрутов и проездов, их протяженность; количество заваленных и разрушенных защитных сооружений (если они заполнялись населением); площади и границы загрязненных (зараженных) участков местности, подлежащих дезактивации с использованием инженерной техники; границы и площади затопления, места и характер разрушений инженерных сооружений, промышленных и жилых зданий при катастрофическом затоплении (сходе лавин и селей, при оползнях); районы размещения запасов материально-технических средств: склады для пополнения запасов инженерного имущества, боеприпасов и инженерной техники, строительных материалов (металлические, бетонные, железобетонные, деревянные конструкции, песок, щебень и т.д.): места складирования (нахождения) подручных и местных переправочных средств: понтонные парки, мелкие суда, лодки, баржи.

На карте могут быть также нанесены таблицы, характеризующие основные показатели инженерной обстановки. В таблицах, на основе анализа и обобщения данных, полученных расчетами обычно показывают: наименование задачи, (работы), единица измерения, ее объем, трудоемкость выполнения, потребное количество личного состава и техники для выполнения работ в указанный срок, а если состав группировки определен, то сколько потребуется времени для выполнения работ в указанных объемах.

При разработке органом управления по ГО и ЧС календарного плана (приложение № 2 к плану действий) основных мероприятий областной (городской) подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, начальник отдела планирует инженерно-технические мероприятия, определяя при этом: наименование мероприятия, его объем, кто проводит и где оно проводится, выделяемые для проведения мероприятия силы и средства, сроки проведения (начало, конец).

Инженерно-технические мероприятия планируются на каждую возможную для данной области (города, района) чрезвычайную ситуацию, как при угрозе чрезвычайной ситуации, так и в случае ее возникновения.

Календарный план разрабатывается по единой форме, установленной штабом области. Форма календарного плана и установленный порядок ее заполнения должны позволять проводить уточнение сроков проведения мероприятий, сил и средств для их выполнения. Уточняется календарный план, как правило, один раз в год, обычно по состоянию на 1 января очередного года.

В разработке календарного плана участвуют все отделы (отделения) органа управления по ГО и ЧС, а также службы ГО. Это потребует четкого согласования планируемых мероприятий как по срокам проведения, так и по выделяемым на их выполнение силам и средствам.

Согласование, как правило, осуществляется в ходе совместной работы оперативного отдела (управления) и всех других отделов и служб. В ходе этой работы окончательно уточняются объемы мероприятий, сроки их проведения, выделяемые силы и средства.

Начальник инженерно-технического отдела принимает участие и в оформлении штабом решения председателя КЧС областной (городской) подсистемы РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На карте (плане города, объекта) в этом случае (по инженерному обеспечению): поднимаются те элементы местности, которые могут в значительной мере повлиять на действия сил при ликвидации ЧС; наносится  возможная инженерная обстановка при чрезвычайной ситуации и пути ее развития;  необходимые данные о силах и средствах сил служб ГО, усилия которых координируются инженерно-техническим отделом;  инженерно-технические мероприятия, выполняемые силами и средствами старшего начальника;  выполняемые инженерно-технические мероприятия: где выполняется, в каком объеме, какими силами и средствами, сроки выполнения по времени (начало, конец);  расположение инженерных сил в группировке, их районы сосредоточения (исходные районы); маршруты выдвижения, место инженерных сил в исходном порядке выдвигающихся для проведения АСДНР сил; отряды обеспечения выдвижения, их состав, место в исходном построении; время прохождения инженерными силами пунктов (рубежей): исходного, регулирования, ввода; запасные переправы через водные преграды, мероприятия по дублированию переправ; места (районы) складирования (заготовки) строительных материалов, подручных переправочных средств; сигналы управления инженерными силами.

Указанные инженерно-технические мероприятия и другие данные на решение председателя КЧС наносятся в соответствии с решением на организацию инженерного обеспечения, утвержденным председателем КЧС и оформленным на рабочей карте начальника ИТО. При этом на рабочей карте начальника инженерно-технического отдела эти мероприятия могут конкретизироваться, детализироваться и дополняться необходимыми для управления инженерным обеспечением подробностями.

В ходе планирования , для уточнения отдельных положений решения и порядка взаимодействия на местности и на объектах экономики, председателем КЧС (начальником органа управления ГО и ЧС) может проводится рекогносцировка с участием начальников отделов и служб. Для проведения рекогносцировки органом управления ГО и ЧС, в соответствии с указаниями председателя КЧС, разрабатывается план рекогносцировки. При его разработке начальник ИТО предлагает и планирует: какие вопросы инженерного обеспечения (инженерно-технические мероприятия), на какой точке (на каком объекте, жилой застройке) и с кем необходимо согласовать, что и где уточнить на местности (объекте) по задачам инженерного обеспечения (ИТМ) где и какие указания или информацию необходимо довести до подчиненных органов управления.

В ходе рекогносцировки, проводимой председателем КЧС (начальником органа управления ГО и ЧС), начальник ИТО изучает, а при необходимости, с разрешения начальника органа управления, уточняет: маршруты выдвижения в район ликвидации ЧС; возможный характер и порядок проведения работ по подготовке путей, возможный характер разрушений, повреждений, завалов и пожаров на объектах и в жилой застройке; расположение убежищ, укрытий и сооружений коммунально-энергетического хозяйства; наличие местных строительных материалов для возведения защитных и дорожных сооружений; наличие и возможность использования различных переправочных средств. В ходе рекогносцировки также определяются или уточняются: места (районы) выполнения задач (инженерно-технических мероприятий), их возможные объемы, способы и последовательность выполнения, необходимые силы, средства и сроки проведения, порядок обеспечения сил, привлекаемых для выполнения мероприятий (задач).

В ходе рекогносцировки решаются и главные вопросы взаимодействия. Взаимодействие по выполнению инженерно-технических мероприятий силами служб, действия которых координируются инженерно-техническим отделом, организуется начальником отдела (отделения). При этом согласовываются совместные действия всех сил по задачам, районам (направлениям, рубежам, объектам), времени и способам выполнения различных задач (ИТМ).

Кроме того более детальное планирование инженерного обеспечения осуществляется в инженерно-техническом отделе и инженерно-строительной службе.

В инженерно-строительной службе разрабатывается план инженерного обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

По структуре план инженерного обеспечения, как и план действий, может включать два раздела:

1. Краткая географическая и инженерно-техническая характеристика области  (города) и оценка возможной инженерной 	обстановки.

2. Инженерные мероприятия при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.

План может оформляться текстом с приложением топокарты, либо на топокарте с приложением пояснительной записки.

В инженерно-техническом отделе укрупненно, но с большей детализацией чем в плане действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планируются мероприятия по всем службам, действия которых координируются отделом (отделением).

В качестве основного планирующего документа может разрабатываться "План инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Структура плана ИТМ такая же как и плана действий. По содержанию в нем планируются только инженерно-технические мероприятия и задачи инженерного обеспечения действий сил при ликвидации ЧС. Оформляется план, как правило, текстом с приложением рабочей карты (плана города, объекта). План ИТМ разрабатывается на все возможные в этой области (городе, районе) чрезвычайные ситуации. На каждую ЧС может отрабатываться и прилагаться к плану возможная инженерная обстановка.

План инженерного обеспечения и план инженерно-технических мероприятий соответственно подписываются начальником инженерной службы и инженерно-технического отдела (отделения). Утверждаются планы: инженерного обеспечения - председателем КЧС; инженерно-технических мероприятий - начальником органа управления по ГО и ЧС. Кроме того, план инженерного обеспечения согласовывается с начальником ИТМ, и если это требуется обстоятельствами, и с другими начальниками служб.

Контрольные вопросы

- Цели планирования инженерного обеспечения действий сил по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Какие требования предъявляются к планированию инженерного обеспечения?

- Когда (первично) организуется планирование инженерного обеспечения? На каком этапе работы органа управления территории?

- Назовите основные принципы планирования инженерного обеспечения.

- В чем заключается сущность научности планирования?

- Как выражается принцип учета особенностей режимов и характера ЧС?

- Как на практике реализуется принцип постоянной готовности сил к выполнению задач?

- Как осуществляется согласование планов органов управления различных территорий?

- Последовательность работы начальника инженерно-технического отдела при разработке органом управления плана действий?

- Содержание работы начальника ИТО при разработке первого раздела плана действий.

- Какие источники используются начальником ИТО при сборе и анализе исходных данных?

- На основе чего и как оценивается возможная инженерная обстановка?

- Содержание работы начальника ИТО при разработке органом управления второго раздела плана действий.

- Что определяется при планировании инженерно-технических мероприятий при угрозе возникновения и ликвидации ЧС?

- Что определяется в решении на организацию выполнения ИТМ?

- Что наносится на карту возможной обстановки по вопросам инженерного обеспечения?

- Содержание работы начальника ИТО при разработке органом управления календарного плана основных мероприятий.

- Содержание работы начальника ИТО при оформлении штабом решения.

- Какие вопросы начальник ИТО решает на рекогносцировке, проводимой штабом?

- Какие планирующие документы могут разрабатываться в инженерно-техническом отделе и инженерно-строительной службе?